## Slide 1: 库房标签现场安装结构
总系统架构
货架架构
标签结构

## Slide 2: 系统安装结构
交换机
电脑
TCP/IP协议
10.0.50.111
10.0.50.112
10.0.50.113
10.0.50.114
标签地址:001-030
标签地址:031-060
标签地址:061-090
标签地址:091-120
TCP/IP控制器
标签地址:001-030
标签地址:031-060
标签地址:061-090
标签地址:091-120
……
货架灯地址
030
060
090
120
030
060
090
120
030
060
090
120
030
060
090
120
货架
系统由电脑、４个标签控制器、交换机组成局域网传输数据，每台控制器连接接四个货架，每个货架最多外接３０个标签，构成仓库取货系统。
所有标签均已设置地址,并贴标签标识
1-XXX
2-XXX
3-XXX
4-XXX

## Slide 3: 10.0.50.111控制器地址 架列
货架(排) | 货架(层) | 货架灯地址 | 标签地址 |  |  |  |  | 
1 | 4 | 1-030 | 1-006 | 1-005 | 1-004 | 1-003 | 1-002 | 1-001
 | 3 |  | 1-012 | 1-011 | 1-010 | 1-009 | 1-008 | 1-007
 | 2 |  | 1-018 | 1-017 | 1-016 | 1-015 | 1-014 | 1-013
 | 1 |  | 1-024 | 1-023 | 1-022 | 1-021 | 1-020 | 1-019
2 | 4 | 1-060 | 1-036 | 1-035 | 1-034 | 1-033 | 1-032 | 1-031
 | 3 |  | 1-042 | 1-041 | 1-040 | 1-039 | 1-038 | 1-037
 | 2 |  | 1-048 | 1-047 | 1-046 | 1-045 | 1-044 | 1-043
 | 1 |  | 1-054 | 1-053 | 1-052 | 1-051 | 1-050 | 1-049
3 | 4 | 1-090 | 1-066 | 1-065 | 1-064 | 1-063 | 1-062 | 1-061
 | 3 |  | 1-072 | 1-071 | 1-070 | 1-069 | 1-068 | 1-067
 | 2 |  | 1-078 | 1-077 | 1-076 | 1-075 | 1-074 | 1-073
 | 1 |  | 1-084 | 1-083 | 1-082 | 1-081 | 1-080 | 1-079
4 | 4 | 1-120 | 1-097 | 1-096 | 1-095 | 1-093 | 1-092 | 1-091
 | 3 |  | 1-103 | 1-102 | 1-101 | 1-100 | 1-099 | 1-098
 | 2 |  | 1-109 | 1-108 | 1-107 | 1-106 | 1-105 | 1-104
 | 1 |  | 1-115 | 1-114 | 1-113 | 1-112 | 1-111 | 1-110

## Slide 4: 货架安装结构
每一排靠近货架指示灯的标签控制指示灯亮灭, 标签号如下：
1-030 1-060
1-090 1-120
2-030 2-060
2-090 2-120
3-030 3-060
3-090 3-120
4-030 4-060
4-090 4-120
每个货架最多放置30个标签(已放置25个)，标签地址均已设置
控制指示灯禁止移动

## Slide 5: 标签结构
1-001
5位显示器
由软件控制显示数据
“确认”键,默认情况下,点击,熄灭显示器,可由软件修改
三色指示灯
地址为”030”
”060””090”
”120”的标签亮红灯时对应的指示灯亮
标签编号,其中
”1”表示控制器编号
“001”表示标签地址
功能键”下”
默认无意义,可由软件编程修改
功能键”上”
默认无意义,可由软件编程修改